# Выпрямители дуговые сварочные

# инверторного типа для однофазной сети питания

серии «ЦИКЛОН»

# ВДИ-161  ;  ВДИ-181  ;  ВДИ-201

ТУ 3441-003-79258301-2008

Паспорт / Руководство по эксплуатации

1. Назначение изделия.

1.1 Выпрямитель сварочный дуговой инверторного типа для однофазной сети питания (далее инвертор) предназначен для высококачественной ручной дуговой сварки постоянным током (наплавки и резки) электродами с любым типом покрытия конструкций из малоуглеродистых и низколегированных сталей.

1.2 Инвертор обеспечивает сварку стали толщиной от 1 до 15 мм и резку до 10 мм штучным электродом (рутиловым, кислотным, щелочным ) диаметром от 2 до 5 мм.

1.3 Инвертор предназначен для эксплуатации в закрытых вентилируемых помещениях и на открытых площадках при отсутствии атмосферных осадков, песка и пыли при температуре окружающего воздуха от –10 до +40°С и относительной влажности воздуха до 90% при 20°С.

1.4 Безопасность конструкции и её составных частей соответствует ГОСТ 12.2.007.8-75.

1.5 Инвертор не предназначен для подключения к электрическим сетям жилых помещений.

2. Технические характеристики.

| Характеристики | ВДИ-161 | ВДИ-181 | ВДИ-201 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Напряжение питающей сети | 1 фаза ~ 220В ± 10 % 50Гц |
| 2. Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,6 | 5,4 | 6,2 |
| 3. Коэффициент полезного действия (КПД), % | 90 |
| 4. Коэффициент мощности | 0,7 |
| 5. Полная мощность, В*А | 6600 | 7700 | 8900 |
| 6. Максимальный ток сварки, А | 160 | 180 | 200 |
| 7. Пределы регулирования сварочного тока, А | 25 - 160 | 25 - 180 | 30 - 200 |
| 8. Продолжительность работы (ПН) при 5 мин. цикле на максимальном токе, % | 60 |
| 9. Максимальный ток при продолжительном режиме работы S1 (ПН-100%), А | 100 | 120 | 140 |
| 10. Напряжение холостого хода, В (не более) | 80 |
| 11. Номинальное рабочее напряжение, В | 26 | 27 | 28 |
| 12. Применяемый сварочный электрод, Ø мм | 2 - 3,2 | 2 - 4 | 2 - 5 |
| 13. Габаритные размеры, мм | 390 х 160 х 210 ( Д х Ш х В ) |
| 14. Масса, кг (без сварочных кабелей) | 5,5 | 6,1 | 7 |

3. Требования безопасности.

3.1 При работе с инвертором следует применять средства защиты и меры безопасности в отношении следующих рисков:

- - опасность поражения электрическим током;

- - опасность вредного задымления;

- - опасность поражения ультрафиолетовым излучением глаз и открытых участков поверхности кожи;

- - опасность ожогов от соприкосновения с нагретым металлом и от разбрызгивания металла при сварке;

- - опасность возникновения пожара;

- - опасность высокочастотного электромагнитного излучения (к работе не допускаются лица, имеющие кардиостимулятор или другую аппаратуру, поддерживающую жизненно необходимые функции организма).

3.2 Перед началом работы обслуживающий персонал и сварщик должны быть ознакомлены с настоящим паспортом.

3.3 Работа с инвертором требует соблюдения требований техники безопасности для выполнения операций и эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 В.

3.4 Корпус инвертора должен быть заземлен через сетевой шнур.

3.5 Сварочные работы должны проводиться в помещениях с действующей приточно-вытяжной вентиляцией либо на открытом воздухе при отсутствии атмосферных осадков.

3.6 Не допускается использование инвертора во взрывоопасной среде, а также в среде насыщенной песком или пылью, содержащей едкие пары, газы, электропроводящую пыль.

3.7 В помещении для проведения сварочных работ должны быть несгораемые полы, а рабочее место сварщика ограждено щитами из несгораемого материала.

3.8 Защита лица и глаз должна обеспечиваться сварочным щитком.

3.9 Для защиты рук должны использоваться рукавицы.

3.10 Для защиты от пыли следует пользоваться респиратором.

3.11 Класс защиты инвертора от поражения электрическим током – I

по ГОСТ 12.2.007.0.75.

3.12 Степень защиты зажимов сварочной цепи с подсоединенными проводами - IP 11

по ГОСТ 14254-96.

3.13 Степень защиты инвертора - IP 21 по ГОСТ 14254-96.

3.14 Класс изоляции обмоток трансформатора - В по ГОСТ 8865-93.

3.15 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать инвертор в сеть не защищённую предохранительным устройством;

- перемещать инвертор, включенный в питающую сеть;

- подключать инвертор и работать с ним неквалифицированному персоналу и сварщикам, имеющим группу электробезопасности ниже II;

- работа инвертора со снятой крышкой;

- применять сварочные кабели с поврежденной изоляцией.

  - При повреждении шнура питания он должен быть заменен в специализированной мастерской.

4. Устройство и принцип работы.

4.1 Инвертор состоит из следующих узлов: металлический корпус с вентилятором внутри которого расположены сетевой выпрямитель, преобразователь частоты, высокочастотный силовой трансформатор, выходной выпрямитель и дроссель.

4.2 На лицевой панели расположены:

- ручка «ток» для плавной регулировки величины сварочного тока ;

- индикатор «сеть» включения преобразователя частоты и контроля сетевого напряжения ;

- индикатор «перегрев» отключения преобразователя частоты при перегрузке или коротком замыкании сварочной цепи ;

- клеммы «+» и «-» для подключения сварочных кабелей к свариваемому изделию и держателю электрода.

4.3 На задней панели расположены:

- клавиша «сеть» включения инвертора ;

- сетевой шнур ;

- решетка вентилятора охлаждения.

4.4 При включении клавиши «сеть» подключается сетевой выпрямитель и вентилятор охлаждения. Если при этом сварочная цепь не замкнута, запускается преобразователь частоты и загорается индикатор «сеть» зеленым светом.

В случае превышения питающего напряжения более чем на 20% от номинального (более 264В) цепь питания блокируется, а индикатор «сеть» загорается красным светом. Для снятия блокировки необходимо отключить инвертор от сети, после чего вновь включить его в сеть с напряжением 220В ± 10 %.

В случае, если при включении сварочная цепь замкнута или напряжение питающей сети ниже номинального более чем на 20% (менее 176В) преобразователь частоты не запускается, а индикатор «перегрев» загорается красным  светом. После устранения замыкания сварочной цепи и повышения напряжения питающей сети до 176В инвертор запускается автоматически.

4.5 После запуска инвертор сохраняет свою работоспособность при понижении напряжения питающей сети под нагрузкой до 30% ниже номинального (до 154В) с соответствующим пропорциональным снижением выходной мощности.

4.5 Силовая часть инвертора выполнена по схеме типа «косого моста». Сварочный ток регулируется продолжительностью фазы открытия (ШИМ) силовых ключей преобразователя частоты. В качестве силовых ключей используются дискретные IGBT транзисторы. Путем обратной связи с помощью трансформатора тока контролируется и стабилизируется выставленное значение сварочного тока, которое при этом не зависит от колебаний питающей сети и условий сварки.

4.7 Во всех режимах работы при перегрузке инвертора из-за превышения максимально допустимой продолжительности нагрузки (ПН) или при коротком замыкании сварочной цепи (залипании электрода) срабатывает электронная тепловая защита. При этом на лицевой панели гаснет индикатор «сеть» и загорается индикатор «перегрев» красного цвета. После остывания силового трансформатора и ключей преобразователя до рабочей температуры инвертор самостоятельно возвращается в нормальный режим работы.

5. Подготовка инвертора к работе и порядок работы.

5.1 В начале каждой смены следует произвести технический осмотр инвертора и соединительных проводов, при необходимости очистить его от пыли и грязи, продувая сухим сжатым воздухом.

5.2  Для выполнения сварочных работ необходимо произвести следующие действия:

- подсоединить инвертор к однофазной сети переменного тока напряжением

220В ± 10%, имеющей заземляющий провод;

- подключить сварочный кабель сечением не менее 16 мм2 длиной 2 м к клемме «-» инвертора;

- второй конец минусового сварочного кабеля присоединить с помощью зажима к свариваемому изделию;

- подключить сварочный кабель с электрододержателем сечением не менее

16 мм2 длиной 3 м к клемме «+» инвертора;

- включить клавишу  «сеть», при этом должен включиться вентилятор и загореться индикатор «сеть»;

- установить регулятор «ток» в среднее положение и произвести пробное зажигание дуги, отрегулировать сварочный ток в соответствии с требуемым режимом сварки.

5.3 По окончании работы отключить инвертор от сети и убедиться в выполнении необходимых мер противопожарной безопасности.

5.4 Для использования инвертора на токах более 160А или электродов диаметром более 3 мм2 необходимо заменить сварочные кабели, идущие в комплекте с изделием на кабели сечением не менее 25 мм2 суммарной длиной не более 10 м.

5.5 Инвертор является сложным электротехническим устройством. Самостоятельная разборка инвертора, изменение конструкции или ремонт не допускаются и ведут к потере гарантии.

5.6 Во всех инверторах используются электролитические конденсаторы имеющие свойство естественного старения и потери ёмкости. После наработки более 2000 часов возможно незначительное снижение выходной мощности. При заметном ухудшении качества сварки рекомендуется заменить электролитические конденсаторы.

ВНИМАНИЕ!

5.7 Подключать инвертор к сети только через автоматический выключатель с номинальным током расцепителя 40А ( или 50А для ВДИ-201 ).

5.8 Во избежание выхода инвертора из строя запрещается:

- включать инвертор в сеть напряжение которой отличается более чем на 20% от номинального ( менее 176 В или более 264 В );

- замыкать между собой, а также с корпусом силовые выводы на передней панели инвертора;

- превышать установленную продолжительность работы (ПН);

- накрывать инвертор или каким-либо иным способом препятствовать свободному притоку воздуха к вентилятору.

6. Правила транспортирования и хранения.

6.1 Инвертор транспортируют любым видом транспорта в заводской упаковке (картонной коробке) при наличии защиты от атмосферных осадков, температуре окружающего воздуха от -40 до +60ºС и относительной влажности воздуха до 95%. Для транспортировки допускается погрузка инверторов не более четырёх рядов только в вертикальном положении при условии надежного крепления от перемещений.

6.2 Хранение инвертора осуществляется в картонной коробке в закрытых помещениях при отсутствии паров кислот и других едких веществ. Температура хранения от -40 до +50ºС при относительной влажности воздуха до 90%. Высота штабелирования при хранении не более 8 рядов.

6.3 Ни в каком случае нельзя охлаждать инвертор до температуры ниже -40°С.

Если это произошло не включать инвертор в электросеть, сдать на завод-изготовитель или в специализированную мастерскую для замены электролитических конденсаторов пришедших в негодность.

6.4 Перед началом работы с инвертором после его транспортирования или хранения в условиях низкой температуры необходимо выдержать его в рабочем помещении не менее 1 часа для выравнивания температуры и исключения образования конденсата внутри инвертора.

7. Комплект поставки.

7.1 Выпрямитель сварочный  дуговой инверторного типа                              1 шт.

7.2 Руководство по эксплуатации ( паспорт )                                                   1 шт.

7.3 Кабель массы ( 2 м, 16 мм2) с зажимом типа « крокодил »                       1  шт.

7.4 Кабель сварочный ( 3 м, 16 мм2) с электрододержателем                        1  шт.

7.5 Коробка упаковочная                                                                                    1  шт.

8. Перечень возможных неисправностей и способы устранения.

| № | Наименование неисправности | Вероятные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвертор не включается | Неисправны соединительные провода | Заменить провода Проверить цепь питания |
| 2 | Горит красный светодиод «сеть» | Напряжение в цепи питания превысило 264В | Отключить инвертор от сети. Включить в сеть с напряжением 220В ± 10 % |
| 3 | Горит красный светодиод «перегрев» | 3.1 Замкнута сварочная цепь | Убрать держак от свариваемого изделия |
|  |  | 3.2 Перегрев аппарата | Дать остыть Соблюдать ПН |
|  |  | 3.3 Не вращается вентилятор | Проверить решётку вентилятора на наличие посторонних предметов, грязи |
| 4 | Плохо зажигается дуга | 4.1 Напряжение питающей сети ниже минимально допустимого | Проверить напряжение в сети |
|  |  | 4.2 Электрод сырой | Просушить электроды |
| 5 | Устройство не обеспечивает необходимых токов | 5.1 Плохой контакт кабелей с клеммами или со свариваемой деталью | Проверить крепление кабелей к клеммам и свариваемой детали |
|  |  | 5.2 Недостаточное сечение или чрезмерная длина питающих проводов | Запитать инвертор через провода сечением ≥ 4 мм2 |
|  |  | 5.3 Низкое напряжение или высокое внутреннее сопротивление питающей сети | Подключиться к другому источнику питания |
|  |  | 5.4 После наработки более 2000 ч. ёмкость конденсаторов упала | Заменить конденсаторы в мастерской |
| Если с помощью данной таблицы не удалось устранить неисправность, необходимо обратиться в специализированную мастерскую или на завод-изготовитель. |

9. Свидетельство о приемке.

Выпрямитель сварочный дуговой инверторного типа

ВДИ-161 / ВДИ-181 / ВДИ-201 , заводской № _________________________________

соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.8-75 ; ГОСТ Р 51526-99 ; ГОСТ 14254-96

ТУ 3441-003-79258301-2008 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________________________

Подпись ответственного лица ________________________

10. Гарантийные обязательства.

10.1 Завод изготовитель гарантирует соответствие выпрямителя для однофазной сети питания требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента продажи торгующей организацией, но не более 24 месяцев с даты выпуска заводом-изготовителем.

10.3  Срок службы изделия при эксплуатации не в производственных целях – 5 лет.

10.4 При продаже инвертора через розничную торговую сеть гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи, заводского номера изделия, штампа магазина, подписи продавца или подписи покупателя гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня изготовления устройства заводом-изготовителем.

10.5 В течение гарантийного срока, при обнаружении скрытых дефектов или поломке, завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует инвертор по предъявлении гарантийного талона с отметкой торгующей организации о дате продажи, штампом продавца, подписями продавца и покупателя.

10.6 Транспортировка инвертора для ремонта в гарантийную мастерскую и обратно осуществляется потребителем.

10.7  Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует нормальную работу изделия в следующих случаях:

- несоблюдение правил эксплуатации;

- несоблюдение правил транспортировки и хранения;

- разборка аппарата или внесение изменений в его конструкцию;

- превышение предельно допустимой продолжительности работы (ПН).

10.8  В связи с постоянной работой по совершенствованию инвертора в его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном издании.

11. Производитель.

ООО НПО "Югприбор", 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 9,

тел./факс (863) 236-90-00, www.yugpribor.ru

Адрес гарантийной мастерской : г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 9